Ćwiczenie nr 14 - Wyznaczanie współczynnika tarcia

kinetycznego na płaskiej powierzchni.

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie współczynnika tarcia kinetycznego

Zagadnienia wstępne:

- Zjawisko tarcia.

- Tarcie statyczne.

- Tarcie dynamiczne.

- Przyczyny powstawania tarcia.

- Czynniki od których zależy tarcie.

- Współczynnik tarcia statycznego.

- Współczynnik tarcia kinetycznego.

- Opory ruchu.

- Siły występujące w zjawisku tarcia.

- Siła zsuwająca.

Przyrządy:

- Trzy jednakowe wagoniki na ciężarki,

- Siłomierz,

- Waga,

- Trzy różne podłoża,

- Zestaw ciężarków.

Przebieg ćwiczenia:

  - Zważyć wagoniki za pomocą wagi.

  - Umieścić wagonik na drewnianym podłożu i przyczepić do niego siłomierz.

  - Dobieramy wartość siły F tak, aby wagonik poruszał się ruchem jednostajnym. Wtedy Tk – wartość tarcia kinetycznego – jest równa sile F.

  - Pomiar powtarzamy trzy razy i wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej.

  - Następnie zmieniamy podłoże i powtarzamy pomiary. (pomiary należy wykonać trzykrotnie dla każdego podłoża).

  - Wracamy do punktu 2 i umieszczamy w wagoniku zadany ciężar.

  - Powtarzamy punkty 3, 4 i 5.

  - Umieszczamy trzy wagoniki jeden za drugim

  - Dokonujemy pomiaru siły ciągnąc je ruchem jednostajnym.

  - Pomiar wykonujemy trzy razy.

  - Pomiary wykonujemy dla pozostałych powierzchni.

  - Wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej.

  - Umieszczamy  trzy wagoniki jeden na drugim.

  - Powtarzamy czynności 9, 10, 11 i 12

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Korzystając ze wzoru fk = Tk / N , gdzie N = m.*g*cosα  obliczyć współczynnik tarcia kinematycznego( w obliczeniach korzystać z wartości średnich).

- Obliczenia przeprowadzić dla wszystkich pomiarów i porównać.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Porównać wyniki obliczeń z wartościami tablicowymi dla tych samych powierzchni.

- Sporządzić tabelkę zbiorczą dla wszystkich pomiarów.

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa (dla pojedynczego pomiaru)

| L.p | Tk [N] | m [kg] | N [N] | fk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| średnia |  |  |  |  |