Ćwiczenie nr 16- Wyznaczanie współczynnika tarcia

statycznego.

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie współczynnika tarcia statycznego

Zagadnienia wstępne:

- Zjawisko tarcia.

- Tarcie statyczne.

- Tarcie dynamiczne.

- Przyczyny powstawania tarcia.

- Czynniki od których zależy tarcie.

- Współczynnik tarcia statycznego.

- Współczynnik tarcia kinetycznego.

- Opory ruchu.

- Siły występujące w zjawisku tarcia.

- Siła zsuwająca.

- Równia pochyła.

Przyrządy:

- Trzy jednakowe wagoniki na ciężarki,

- Siłomierz,

- Trzy różne podłoża,

- Zestaw ciężarków.

Przebieg ćwiczenia:

  - Ustawiamy wagonik na podłożu i doczepiamy do niego siłomierz.

  - Wprawiamy wagonik w ruch przykładając możliwie najmniejszą siłę.

  - Notujemy wartość siły przy której wagonik rusza z miejsca ( F0).

  - Pomiary powtarzamy 5 razy.

  - Wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej.

  - Następnie wyznaczamy za pomocą siłomierza ciężar klocka ( siłę nacisku Fn).

  - Punkty od 1 do 6 wykonujemy dla wszystkich zadanych ciężarów po trzech powierzchniach.

  - Następnie przeprowadzamy badanie dla dwóch i trzech wagoników, także po różnych powierzchniach.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Korzystając ze wzoru fs = F0 / FN (w obliczeniach korzystać z wartości średnich) oblicz współczynnik tarcia statycznego.

- Obliczenia przeprowadzić dla wszystkich pomiarów i porównać.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Porównać wyniki obliczeń z wartościami tablicowymi dla tych samych powierzchni.

- Sporządzić tabelkę zbiorczą dla wszystkich pomiarów.

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa (dla pojedynczego pomiaru)

| L.p | F0 [N] | FN [N] | FS |
| --- | --- | --- | --- |
| średnia |  |  |  |