Ćwiczenie nr 21 - Wyznaczanie ogniskowej soczewek

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z działaniem soczewek.

Zagadnienia wstępne:

- Długość fali.

- Częstotliwość.

- Odbicie i załamanie światła.

- Dyspersja światła.

- Dyfrakcja światła.

- Polaryzacja światła.

- Soczewki.

- Uzyskiwanie obrazów za pomocą soczewek.

- Równanie soczewki.

Przyrządy:

- Skala kątowa,

- Kątomierz,

- Zasilacz,

- Źródło światła,

- Soczewki.

Przebieg ćwiczenia:

  - Ustawiamy pierwszą soczewkę skupiającą w środku skali kątowej, równolegle do linii 0( - 90(.

  - Źródło światła ustawiamy na obwodzie skali kątowe, prostopadle do soczewki.

  - Mierzymy odległość źródła światła od soczewki.

  - Następnie ustawiamy za soczewką (równolegle do niej) kartkę papieru i przesuwając ją szukamy miejsca gdzie wszystkie promienie się schodzą.

  - Mierzymy odległość kartki od soczewki.

  - Wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej .

  - Pomiar powtarzamy 5 raz

  - Następnie wyznaczamy ogniskową soczewki rozpraszającej.

  - Montujemy układ złożony z soczewki skupiającej i rozpraszającej.

  - Powtarzamy punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartość średnią ogniskowej soczewki skupiającej.

- Obliczyć wartość średnią ogniskowej dla układu soczewek.

- Z równania 1/fu = 1/f1 + 1/f2 wyliczyć ogniskową soczewki rozpraszającej.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Szkice z wykonanego ćwiczenia ( soczewki z wymiarami i rozchodzenia się promieni).

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa

| L.p | f1 [cm] |
| --- | --- |
| średnia |  |