Ćwiczenie nr 22 - Wyznaczanie współczynnika załamania dla pryzmatu

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie współczynnika załamania dla pryzmatów.

Zagadnienia wstępne:

- Długość fali.

- Częstotliwość.

- Odbicie i załamanie światła.

- Dyspersja światła.

- Dyfrakcja światła.

- Polaryzacja światła.

- Soczewki.

- Uzyskiwanie obrazów za pomocą soczewek.

- Równanie soczewki.

- Pryzmat.

- Załamanie światła w pryzmacie.

- Rozszczepienie światła.

Przyrządy:

- Skala kątowa,

- Kątomierz,

- Zasilacz,

- Źródło światła,

- Pryzmaty.

Przebieg ćwiczenia:

  - Ustawiamy pierwszą pryzmat w środku skali kątowej.

  - Źródło światła ustawiamy na obwodzie skali kątowej do pomiarów używamy światła monochromatycznego (czerwonego)

  - Podczas pomiarów mierzymy kąt łamiący pryzmatu ( oraz kąt odchylenia światła przy wyjściu z pryzmatu (.

  - Pryzmat pozostaje nieruchomy, natomiast w trakcie pomiarów zmieniamy położenie źródła światła.

  - Do pierwszego pomiaru ustawiamy źródło w punkcie 0(.

  - Następnie przesuwamy źródło światła co 10( jeden  pomiar aż do 360(.

  - Wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej .

  - Następnie zmieniamy pryzmat na pryzmat o tym samym kącie łamiącym.

  - Powtarzamy punkty 2, 3, 4, 5, 6.

  - Następnie zmieniamy pryzmat na pryzmat o większym kącie łamiącym.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Korzystając ze wzoru ( = (n – 1) * ( obliczyć współczynnik załamania dla pryzmatu.

- Obliczenia przeprowadzić dla wszystkich pomiarów.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Szkice pryzmatów z wymiarami.

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa dla jednego pryzmatu

| L.p | ( [o] | ( [o] |
| --- | --- | --- |
| średnia |  |  |