Ćwiczenie nr 3 - Badanie obwodów elektrycznych

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z elementami obwodów elektrycznych.

Zapoznanie się obsługą amperomierza i woltomierza.

Zagadnienia wstępne:

- Prawo Ohma.

- Co to jest jeden om.

- Opór przewodnika.

- Prąd elektryczny.

- Natężenie prądu.

- Co to jest amper.

- Graficzne symbole elementów obwodów elektrycznych.

Przyrządy:

- zasilacz prądu stałego,

- woltomierz,

- amperomierz,

- wyłącznik,

- przewody,

- 3 x żarówka,

- opornik suwakowy.

Przebieg ćwiczenia:

  - Złożyć obwód według schematu nr 1 zamieszczonego poniżej.

  - Do pomiarów zastosować segment z żarówką.

  - Używając przełącznika trzykrotnie zmierzyć napięcie i natężenie w układzie.

  - Do obwodu dołączamy szeregowo następną 1 żarówkę i 2 żarówki powtarzając czynność 3.

  - Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.

  - Następnie montujemy układ według schematu nr 2 i powtarzamy czynności 2, 3, 4 i 5.

  - Złożyć obwód według schematu nr 3.

  - Następnie przeprowadzamy pomiary dla opornika suwakowego pięciokrotnie zmieniając napięcie w układzie za jego pomocą.

  - Wyniki pomiarów notujemy w tabelce.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Porównać wartości napięcia i natężenia prądu dla wyników pomiarów obwodu nr 1 i nr 2.

- Obliczyć opór jednej, dwu i trzech żarówek.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Przeanalizować jak wpływa długość przewodnika na natężenie prądu biorąc pod uwagę wyniki uzyskane z obwodu nr 3.

- Sporządzić wykres długość przewodnika do natężenia prądu w obwodzie nr 3.

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematami badanych układów)

- Opracowanie wyników

- Wykres zależności długości natężenia od długości przewodnika

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

Schemat połączeń nr 1

Schemat połączeń nr 2

Schemat połączeń nr 3

Tabelka pomiarowa

| Lp. | U | I | U/I |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [V] | [A] | [V/A] |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| średnia |  |  |  |

| Lp. | I |
| --- | --- |
|  | [A] |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| średnia |  |